ANALOG LAB 5

1 – Ampule uygun mesafede fiber kabloyu yaklaştırıp osiloskop ekranından analog1 çıkışındaki sinyalin frekansını ölçüp sonucu yorumlayınız.

- Araya malzemeler (şeffaf plastik, beyaz kağıt, siyah kâğıt) konulursa nasıl bir davranış gözlenir?

2 – Fiber kabloyu monitöre yaklaştırıp gözlenecek sinyalin frekansını hesaplayınız.

3 – LCD ekrana yaklaştırıp osiloskop ekranındaki çıkış görüntüsünü yorumlayınız.

4 – Transmittere ucu açık fiber kabloyu bağlayınız. Dijital çıkışı aktarma kablosu yardımıyla transmitter modülünün c’siz girişe bağlayınız.

Receiverdeki fiber kabloyu verici fiber kablosunun tam karşısına 5-6mm mesafede sabitleyiniz.

a - Sinyal jeneratör modülündeki frekans ayar düğmesini ve amplitude ayar düğmesinin min konumuna getiriniz.  Verici fiber kablodaki ışığı ve hoparlörden duyulan sesi tanımlayınız.

b - frekansı tam orta seviyeye getirip verici fiber kablodaki ışığı ve hoparlörden duyulan sesi tanımlayınız.

c – frekansı saat 3 konumuna getirip verici fiber kablodaki ışığı, hoparlörden duyulan sesi tanımlayıp osiloskop ekranında verici ve alıcı katındaki sinyalleri kaydediniz.

d – frekansı max konumuna getirip verici fiber kablodaki ışığı, hoparlörden duyulan sesi tanımlayıp osiloskop ekranında verici ve alıcı katındaki sinyalleri kaydediniz.

5 – Dördüncü adımdaki tüm işlemleri (a,b,c,d) aktarma kablosunu analog çıkışa bağlayıp tekrarlayınız.

6 – Vericide analog çıkışı varken bütün ayar düğmeleri max’ta iken Araya malzemeler (şeffaf plastik, beyaz kağıt, siyah kâğıt) konulursa nasıl bir davranış gözlenir? Her bir durumdaki osiloskop görüntüsünü kaydediniz.

7 – fiber kabloları aralarında 1cm mesafe ve yaklaşık 15 derece açı olacak şekilde yerleştiriniz. Karşısına koyacağınız aynanın konumunu değiştirerek girişteki sinyali çıkışta elde etmeye çalışınız.