DENEY 8

Fark Kuvvetlendiricisi:

Elektronik devreleri dersinde fark kuvvetlendiricileri hakkında verilen bilgiler ışığında Şekil-8’de verilen devreyi inceleyin.

Şekil 8

Kuyruk akımı IT=2 mA olması ve maksimum çıkış işaret genliğinin elde edilebilmesi için RC direncinin değerlerini hesaplayın. Bulduğunuz değere uygun ilk standart direnç değerlerini seçin. Devredeki Re dirençlerinin görevi nedir? Bu dirençlerin etkisini tartışın.

Hesaplanan RC direnç değeri için fark kazancı Ad=50 olacak şekilde Re emetör dirençlerinin değerini hesaplayın. Bulduğunuz değere uygun standart değeri seçin.   CMRR=20, 40, 60, 80 dB için ortak işaret kazancı AC, kuyruk direnci RE ve negatif besleme gerilimi VEE’yi hesaplayın. Bulduğunuz bu değerlerden gerçekleştirilmesi en uygun RE, VEE, çiftini seçin. Seçilen eleman değerleri için doğru akım gerilimleri, Ad ve Ac’yi hesaplayın.

Tasarladığınız devreyi kurun.

1. V1 = V2 = 0 için doğru akım ve gerilimleri ölçün.

2. RG1 = 39 kΩ, RG2 = 0 için sükunette akımları, V1 ve (VC1 – VC2)  gerilimlerini ölçün.

3.RG1 = RG2 = 39 kΩ için aynı dc ölçümleri yapın. Orta frekans bölgesinde Ac’yi bulun.

4.                                    kazancını ölçün. Maksimum distorsiyonsuz çıkış işaret seviyesini ve buna karşılık gelen V1 giriş gerilimini ölçün. V1 ve VO2 işaretlerini osiloskobun X ve Y levhalarına uygulayarak kuvvetlendiricinin geçiş eğrisini inceleyin.

5. Şekil 8’deki devreyi RE direnci yerine kuyruk akımı aynı kalacak şekilde basit akım kaynağı bağlayıp modifiye ederek yukarıda yaptığınız kazanç ve maksimum distorsiyonsuz işaret seviyesi ölçümlerini tekrarlayın. Bu durum için kuvvetlendiricinin geçiş eğrisini osiloskop yardımı ile inceleyin.

6. RC2=10 kΩ olduğu durumda sonuçların ne şekilde değişeceğini tartışın.

7. Fark kuvvetlendiricisi için elde ettiğiniz ölçüm sonuçlarını teorik hesaplamalarınızla karşılaştırın. Kuyruk direnci RE ve akım kaynağı olduğu durum için bulduğunuz sonuçlar arasında fark varsa bunun nedenlerini tartışın.

8. Kuyruk akımı   akım   kaynağı   tarafından  sağlanan   devrede, Iref    akımının  değişmesi

durumunda orta frekans bölgesinde                                      kazancı nasıl etkilenir? İnceleyin.

Fark kuvvetlendiricilerinde çıkış, sıfırdan farklı bir gerilim değerinde olabilir ancak devrenin çıkış geriliminin doğru akımlar için sıfır olması istenir. Bu durum seviye öteleme devreleri yardımıyla sağlanabilir.

Şekil 8’deki devrenin çıkışını 0 V’a getirmek için Şekil 9’da görülen basit gerilim öteleyici kullanılırsa, emetör bağlamalı devrenin kazancı, Vo kısa devre olduğu durumda en fazla %10 değişmesi istendiğine göre çıkış empedansı en az olacak şekilde Ra, Rb dirençlerinin değerleri ne olmalıdır? Bu durumda çıkış katının kazancı ne olur? (T5 için hFE=100 alınabilir) Çıkış katının sükunet değerlerini hesapladığınız değerler için bulun.

Şekil 9. Basit gerilim öteleyici

Şekil 10’da verilen VBE çarpıcı için Ia akımını veren bağıntıyı elde ediniz. Transistör akımının, dirençlerden geçen akımdan çok büyük olduğu durumda Va gerilimi nasıl ifade edilebilir? Devrenin küçük işaret analizini yaparak Ro empedansını veren ifadeyi elde edin.

Şekil 10. VBE çarpıcı

Şekil 9’daki çıkış katındaki direnç Ra direnci VBE çarpıcı ile değiştirilirse, Rd=560 Ω için Rc’nin değeri ne olmalıdır? Bu değer için Ro değerinin hesaplayın. (hFE=100 alınabilir) Ra, VBE çarpıcı ile değiştirilince çıkış katının kazancı ne olur?

Seviye öteleme işlemini Rb direncini basit akım kaynağı ile değiştirerek gerçekleştirmek de mümkündür. (Şekil 11) Bu durumda Iref akımını değiştirerek çıkış gerilimini Vo=0 yapacak şekilde Ra üzerindeki gerilim düşümü ayarlanabilir.

Şekil 11

Akım   kaynaklı   seviye   öteleyici   uzun   kuyruklu   devre   çıkışına   bağlayarak

(yükdirencinin10 kΩ’luk ) çıkış geriliminin 0 olmasını sağlayın. Bu durumda

kazancını bulun.

İncelediğiniz üç seviye öteleme devresini karşılaştırın ve devrelerin üstünlüklerini tartışın.

NOT: Deneyde 3046 (3086) tüm devre transistör dizisi kullanılacaktır.