- Ekranda en iyi seviyede görüntü varken RSSI ölç.

| Çalışma frek. | 2.414 | 2.432 | 2.450 | 2.468 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSSI değeri |  |  |  |  |

- Alıcı frekansı ile Aktarıcı frekansı farklı iken RSSI ölç.

| Aktarıcı frek. | 2.414 | 2.432 | 2.450 |
| --- | --- | --- | --- |
| Alıcı frek. | 2.468 | 2.468 | 2.468 |
| RSSI değeri |  |  |  |

- Aktarıcı üzerindeki anteni 450lik açılar ile çevirip RSSI ve min RSSI (engellemeler konulsun araya) nedir?

|  | 00 | 450 | 900 | Min |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RSSI değeri |  |  |  |  |

- Aktarıcı kapalı iken RSSI nedir?

- Görüntünün izlenebilir seviyeye yükseldiğinde RSSI ölç.

- Verici katı ile aktarıcının frekansı farklılaştırıldığında RSSI ne oluyor (açık - kapalı). Görüntü ne oluyor? Sonucu bir cümle ile yorumlayınız

|  | Frekans farklı | Verici kapalı |
| --- | --- | --- |
| RSSI değeri |  |  |

- Sinyal şekli bozulmadan Audio 1 gönderilebilecek sinyalin, frekanslara göre  max genliği ne olur? (sinyal jeneratöründen çıkışı al (Output kanalı) ve anahtarı sağa yasla)

| Ferkans | 1 kHz | 10 kHz | 20 kHz | 30 kHz | 40 kHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vericiden gönderilen gerilim |  |  |  |  |  |
| Alıcıdan okunan gerilim |  |  |  |  |  |

- Alıcı katında ölçülebilir seviyede sinyal varken max verici frekansı ne oluyor? (sinyal jeneratöründen çıkışı TTL/CMOS output’ tan al vericinin data girişine bağla)